Stara Wieś 2019-01-30

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego na:

Budowę budynku produkcyjno – magazynowo - biurowego z zapleczem socjalnym w którym prowadzona będzie produkcja kosmetyków do twarzy i ciała wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. wewnętrzną instalacją gazową, instalacją WLZ wraz z oświetleniem zewnętrznym oraz zbiornika na nieczystości płynne, układu komunikacyjnego i parkingów na terenie działki nr ew. 894/9 obr. Całowanie gmina Karczew – Instalacje elektryczne

Opis przedmiotu zamówienia - Elementy składowe wyceny zawiera tabela

| ZAKRES ROBÓT DO OFERTY - PRZEDMIAR POMOCNICZY |
| --- |
| BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWO-BIUROWY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM na terenie działki nr ew. 894/9 z obrębu Całowanie gm. Karczew |
| Laboratorium Kosmetyczne AVA Larysa Dysput-Goławska ul. Dąbrowiecka 3 Stara Wieś 05-430 Celestynów |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| 1 |  | Koryta kablowe |
| 1 d.1 | KNNR5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod konstrukcje koryt kablowych | szt. | 76+113+94+ 87+10+10 = 390,000 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR5 1101-04 | Montaż konstrukcji koryt 200 mm | szt. | 76+94 = 170,000 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR5 1101-04 | Montaż konstrukcji koryt 100 mm | szt. | 113+87+10+ 10 = 220,000 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR5 1105-08 | Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 170 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR5 1105-07 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 200+10+10 = 220,000 |  |  |
| 2 |  | Rozdzielnie elektryczne |
| 6 d.2 | KNR 5-14 0101-04 | Montaż przyścienny rozdzielnicy TG1 | szt. | 1 |  |  |
| 7 d.2 | KNR 5-14 0101-03 | Montaż przyścienny rozdzielnicy TG2 | szt. | 1 |  |  |
| 8 d.2 | KNR 5-08 0401-20 | Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielnic n/t skrzynkowych | szt | 2 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR5 0405-08 | Montaż rozdzielnic TTP1 i TTPai | szt. | 2 |  |  |
| 10 d.2 | KNR 5-08 0805-06 | Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle pod RW3x12 | szt. | 6 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR5 0405-03 | Rozdzielnice TTPa2, TPa1, TP2, TP1, TPa2, TW | szt. | 6 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 5-08 0401-20 | Przygotowanie podłoża pod montaż tablic n/t | szt | 1+1+1 = 3,000 |  |  |
| 13 d.2 | KNNR5 0404-01 | Tablice rozdzielcze - RS | szt. | 1 |  |  |
| 14 d.2 | KNNR5 0404-01 | Montaż tablicy kotłowni RK | szt. | 1 |  |  |
| 15 d.2 | KNNR5 0404-01 | Montaż tablicy hydroforni RH | szt. | 1 |  |  |
| 16 d.2 | KNP18D13 1301-02 | Sprawdzenie i ururchomienie rozdzielnic | szt | 2+2+6+1+1+ 1 = 13,000 |  |  |
| 3 |  | Wewnętrzne linie zasilające |
| 17 d.3 | KNNR5 0715-03 | Układanie kabli YKY 1x95 w korytach - TTPai | m | 5*50 = 250,000 |  |  |
| 18 d.3 | KNNR5 0715-03 | Układanie kabli YKY 1x70 w korytach - TTP1 | m | 5*50 = 250,000 |  |  |
| 19 d.3 | KNNR5 0715-02 | Układanie przewodu YDYżo 5x10 - TTPa2 | m | 70 |  |  |
| 20 d.3 | KNNR5 0715-04 | Układanie kabli YKYżo 5x25 - RS | m | 13 |  |  |
| 21 d.3 | KNNR5 0715-04 | Układanie kabli YKYżo 5x16 - TMDt | m | 48 |  |  |
| 22 d.3 | KNNR5 0715-03 | Układanie kabli YKY 1x35 - TW | m | 5*45 = 225,000 |  |  |
| 23 d.3 | KNNR5 0715-02 | Układanie przewodów YDYżo 5x10 w korytach - TPa2, TMDo | m | 70+48 = 118,000 |  |  |
| 24 d.3 | KNNR5 0209-06 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x6 układane w korytach -TPa1,TP1,TP2 | m | 35+43+66 = 144,000 |  |  |
| 25 d.3 | KNNR5 0209-06 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x4 układane w korytach -RK | m | 10 |  |  |
| 26 d.3 | KNNR5 0726-03 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył 70 i 95 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 10*2 = 20,000 |  |  |
| 27 d.3 | KNNR5 0726-02 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 10 |  |  |
| 28 d.3 | KNNR5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 16,25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2+2 = 4,000 |  |  |
| 29 d.3 | KNNR5 0726-09 | Zarobienie na sucho przewodów YDYżo do 10 mm2 | szt. | 8*2 = 16,000 |  |  |
| 30 d.3 | KNNR5 1205-09 | Podłączanie wlz-tów pod zaciski obustronnie | szt. | 13*2 = 26,000 |  |  |
| 31 d.3 | KNNR5 1302-04 | Badanie wlz-tu N.N.- 5-żył | ode. | 13 |  |  |
| 32 d.3 | KNNR5 0206-01 | Przewody HDGs 3x2.5 układane n.t. w drodze ppoż. -CSP. PWPx2, KD1, KD2 | m | 421 |  |  |
| co co | KNNR5 0406-03 | Montaż wyłącznika ppoż. PWP i puszki ppoż. | szt. | 2 |  |  |
| 34 d.3 | KNNR5 1307-01 | Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych | pomiar | 4 |  |  |
| 4 |  | Instalacje elektryczne technologiczne |
| 35 d.4 | KNNR5 0209-04 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5 układane w gotowych korytkach - z rozdz.TTPa2 | m | 22+53+18+ 46+22+26+ 22+27+27+ 28+28 = 319,000 |  |  |
| 36 d.4 | KNNR5 0209-05 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x2.5 układane w gotowych korytkach | m | 15+18+18 = 51,000 |  |  |
| 37 d.4 | KNNR5 1101-11 | Kolumny instalacyjne przy maszynach technologicznych | szt. | 9+4 = 13,000 |  |  |
| 38 d.4 | KNNR5 0103-02 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. | m | 12*7 = 84,000 |  |  |
| 39 d.4 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5 wciągane do rur i kolumn instalacyjnych | m | 9*(5+7) = 108,000 |  |  |
| 40 d.4 | KNNR5 0203-02 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x2.5 wciągane do rur i kolumn instalacyjnych | m | 3*(5+7) = 36,000 |  |  |
| 41 d.4 | KNNR5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym | szt. | 2 |  |  |
| 42 d.4 | KNNR5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 2 |  |  |
| 43 d.4 | KNNR5 1205-01 | Podłączanie przewodów jednofazowych do maszyn | szt. | 9 |  |  |
| 44 d.4 | KNNR5 1205-07 | Podłączanie przewodów 3-fazowych do maszyn | szt. | 3 |  |  |
| 45 d.4 | KNNR5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 9 |  |  |
| 46 d.4 | KNNR5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3 |  |  |
| 47 d.4 | KNNR5 0209-04 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5 układane w gotowych korytkach - z rozdz. TTPai, TTP1 | m | 16+27+18+ 14+4*16+5* 17+20+20+ 16+16+36+ 2*10+5*15 = 427,000 |  |  |
| 48 d.4 | KNNR5 0204-03 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5 układane w tynku | m | 4+2*4+4*4+ 5*4+4+4+4+ 4+4*4+2*4+ 5*4 = 108,000 |  |  |
| 49 d.4 | KNNR5 0209-04 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5 układane w gotowych korytkach | m | 16+16+16 = 48,000 |  |  |
| 50 d.4 | KNNR5 0204-03 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5 układane w tynku | m | 4+4+4 = 12,000 |  |  |
| 51 d.4 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDY 3x2.5 wciągane do kolumny instalacyjnej | m | 4 |  |  |
| 52 d.4 | KNNR5 0103-02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na dojścia do maszyn technologicznych | m | 60+10*5 = 110,000 |  |  |
| 53 d.4 | KNNR5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod montaż gniazd wtykowych | szt. | 1+3+2+4+5+ 1+3+9+1+5 = 34,000 |  |  |
| 54 d.4 | KNNR5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 1+3+2+4+5+ 1+3+1+5 = 25,000 |  |  |
| 55 d.4 | KNNR5 0304-03 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane | szt. | 9 |  |  |
| 56 d.4 | KNNR5 0209-05 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x2.5 układane w gotowych korytkach | m | 2*16+22+14 = 68,000 |  |  |
| 57 d.4 | KNNR5 0204-04 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x2.5 układane w tynku | m | 2*4+4+4 = 16,000 |  |  |
| 58 d.4 | KNNR5 0209-06 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x4 układane w gotowych korytkach | m | 3*15 = 45,000 |  |  |
| 59 d.4 | KNNR5 0204-04 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x4 układane w tynku | m | 3*4 = 12,000 |  |  |
| 60 d.4 | KNNR5 0209-06 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x6 układane w gotowych korytkach | m | 2*22+17+ 18+12 = 91,000 |  |  |
| 61 d.4 | KNNR5 0204-04 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x6 układane w tynku | m | 4*6+6 = 30,000 |  |  |
| 62 d.4 | KNNR5 0203-03 | Przewody kabelkowe YDY 5x6 wciągane kolumny instalacyjnej | m | 4 |  |  |
| 63 d.4 | KNNR5 0715-03 | Układanie kabli YKY 5x10 w korytach | m | 2*16 = 32,000 |  |  |
| 64 d.4 | KNNR5 0715-04 | Układanie kabli YKY 5x25 w korytach kablowych | m | 24 |  |  |
| 65 d.4 | KNNR5 0713-03 | Układanie kabli YKY 5x25 w rurach | m | 6 |  |  |
| 66 d.4 | KNNR5 0715-02 | Układanie kabli YKY 1x35 w korytach kablowych | m | 27*5+26*5+ 31*5+17*5+ 5*12+5*14 = 635,000 |  |  |
| 67 d.4 | KNNR5 0713-03 | Układanie kabli YKY 1x35 w rurach i kolumnach instalacyjnych | m | 4*5*5+5*14 = 170,000 |  |  |
| 68 d.4 | KNNR5 0715-03 | Układanie kabli YKY 1x50 w korytach kablowych | m | 5*14+7*5 = 105,000 |  |  |
| 69 d.4 | KNNR5 0713-03 | Układanie kabli YKY 1x50 w rurach i kolumnie instalacyjnej | m | 5*5+5*12 = 85,000 |  |  |
| 70 d.4 | KNNR5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod gniazda siłowe | szt. | 2+1 = 3,000 |  |  |
| 71 d.4 | KNNR5 0308-06 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 2+1 = 3,000 |  |  |
| 72 d.4 | KNNR5 0308-08 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2 | szt. | 1+1 =2,000 |  |  |
| 73 d.4 | KNNR5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  |  |
| 74 d.4 | KNNR5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  |  |
| 75 d.4 | KNNR5 0726-02 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4*5*2+10+ 10 = 60,000 |  |  |
| 76 d.4 | KNNR5 0726-02 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2*5 = 10,000 |  |  |
| 77 d.4 | KNNR5 1205-09 | Podłączanie kabla 50 i 35 mm2 | szt. | 4*2+2+3*2 = 16,000 |  |  |
| 78 d.4 | KNNR5 1205-07 | Podłączanie maszyn technologicznych przewodami YDY | szt. | 7+6 = 13,000 |  |  |
| 79 d.4 | KNNR5 0406-02 | Montaż czujników temperatury | szt. | 26 |  |  |
| 80 d.4 | KNNR5 0406-02 | Montaż regulatorów wentylatorów | szt. | 36 |  |  |
| 81 d.4 | KNNR5 0406-02 | Montaż czujników CO2 | szt. | 1 |  |  |
| 82 d.4 | KNNR5 0103-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. | m | 26*16+120 = 536,000 |  |  |
| 83 d.4 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDY 2x2.5 wciągane do rur | m | 26*17 = 442,000 |  |  |
| 84 d.4 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDY 2x1.5 wciągane do rur | m | 140 |  |  |
| 85 d.4 | KNP18D13 1301-01 | Sprawdzenie i uruchomienie układów sterowniczych przewietrzania | szt | 26 |  |  |
| 86 d.4 | KNNR5 0406-03 | Montaż sterowników do wentylatorów | szt. | 13+26 = 39,000 |  |  |
| 87 d.4 | KNNR5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 10+11 = 21,000 |  |  |
| 88 d.4 | KNNR5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 10+2 = 12,000 |  |  |
| 89 d.4 | KNNR5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | ode. | 4+1+4 = 9,000 |  |  |
| 5 |  | Instalacje elektryczne w wentylatomi - z tablicy TW |
| 90 d.5 | KNNR5 0209-04 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5 układane w gotowych korytkach | m | 19+26 = 45,000 |  |  |
| 91 d.5 | KNNR5 0209-04 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5 układane w gotowych korytkach | m | (21 +3+3)*3 = 81,000 |  |  |
| 92 d.5 | KNNR5 0209-05 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x2.5 układane w gotowych korytkach - z tablicy TW | m | 23+12+27+ 19 = 81,000 |  |  |
| cn co | KNNR5 0209-06 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x4 układane w gotowych korytkach | m | 25 |  |  |
| 94 d.5 | KNNR5 0209-06 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x6 układane w gotowych korytkach | m | 19+15 = 34,000 |  |  |
| cn cn | KNNR5 0715-02 | Układanie kabli YLY 16 mm2 w korytach kablowych | m | 23*5 = 115,000 |  |  |
| 96 d.5 | KNNR5 1101-11 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg -do 4 mocowań | szt. | 7 |  |  |
| 97 d.5 | KNNR5 0203-02 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x2.5 wciągane konstrukcji zejściowej | m | 3*7 = 21,000 |  |  |
| 98 d.5 | KNNR5 0203-03 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x4 wciągane konstrukcji zejściowej | m | 7 |  |  |
| 99 d.5 | KNNR5 0203-03 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x6 wciągane konstrukcji zejściowej | m | 2*7 = 14,000 |  |  |
| 100 d.5 | KNNR5 0713-02 | Układanie kabli YLY 1x16 w konstrukcji zejściowej | m | 5*7 = 35,000 |  |  |
| 101 d.5 | KNNR5 0406-02 | Montaż wyłącznika konserwacyjnego 1-f. | szt. | 12 |  |  |
| 102 d.5 | KNNR5 0406-02 | Montaż wyłącznika konserwacyjnego 3-f. | szt. | 14 |  |  |
| 103 d.5 | KNNR5 0209-04 | Przewody kabelkowe YDY2x2.5 układane w gotowych korytkach | m | 24*2 = 48,000 |  |  |
| 104 d.5 | KNNR5 0103-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. | m | 5*9+24+ (21 +3+3)*7 = 258,000 |  |  |
| 105 d.5 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDY2x2.5 wciągane do rur | m | 3*11 = 33,000 |  |  |
| 106 d.5 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDY 2x1.5 wciągane do rur | m | 2*11 = 22,000 |  |  |
| 107 d.5 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5 wciągane do rur | m | (21 +3+3)*8 = 216,000 |  |  |
| 108 d.5 | KNNR5 1205-01 | Podłączanie wentylatorów, czujek, regulatorów ze sprawdzeniem działania | szt. | 7 |  |  |
| 109 d.5 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDYżo 3X2.5 wciągane do rur | m | 25 |  |  |
| 110 d.5 | KNNR5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny | szt. | 4+2+3+20 = 29,000 |  |  |
| 111 d.5 | KNNR5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 4+3 = 7,000 |  |  |
| 112 d.5 | KNNR5 0304-03 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane | szt. | 2+20 = 22,000 |  |  |
| 113 d.5 | KNNR5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-biegunowe | szt. | 3 |  |  |
| 114 d.5 | KNR 5-08 0502-09 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane | kpi. | 21+3+3 = 27,000 |  |  |
| 115 d.5 | KNNR5 0511-06 | Montaż opraw naściennych przemysłowych LED IP65 | kpi. | 21 |  |  |
| 116 d.5 | KNNR5 0511-06 | Montaż opraw naściennych przemysłowych AW LED IP65 | kpi. | 3 |  |  |
| 117 d.5 | KNNR5 0511-04 | Montaż opraw ewakuacyjnych LED | kpi. | 3 |  |  |
| 118 d.5 | KNNR5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 7+2 = 9,000 |  |  |
| 119 d.5 | KNNR5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | ode. | 1 |  |  |
| 120 d.5 | KNNR5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3 |  |  |
| 121 d.5 | KNNR5 1307-01 | Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych | pomiar | 2 |  |  |
| 6 |  | Instalacje elektryczne w sprążarkowni - z tablicy TS |
| 122 d.6 | KNNR5 0715-04 | Układanie kabli YKYżo 5x16 | m | 15 |  |  |
| 123 d.6 | KNNR5 0103-02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. | m | 9+11+15 = 35,000 |  |  |
| 124 d.6 | KNNR5 0203-03 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x4 wciągane do rur | m | 11 |  |  |
| 125 d.6 | KNNR5 0203-02 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x2.5 wciągane do rur | m | 12+16 = 28,000 |  |  |
| 126 d.6 | KNNR5 0103-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. | m | 9+16+17+2* 12+8 = 74,000 |  |  |
| 127 d.6 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5 wciągane do rur | m | 11+17+18 = 46,000 |  |  |
| 128 d.6 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x1.5 wciągane do rur | m | 13 |  |  |
| 129 d.6 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDY2x1.5 wciągane do rur | m | 13 |  |  |
| 130 d.6 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5 wciągane do rur | m | 9 |  |  |
| 131 d.6 | KNNR5 0406-02 | Montaż sterownika do wentylatora | szt. | 1 |  |  |
| 132 d.6 | KNNR5 1205-01 | Podłączanie wentylatora i czujki | szt. | 2 |  |  |
| 133 d.6 | KNNR5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych | szt. | 3+1 = 4,000 |  |  |
| 134 d.6 | KNNR5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 2 |  |  |
| 135 d.6 | KNNR5 0308-06 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 1 |  |  |
| 136 d.6 | KNNR5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  |  |
| 137 d.6 | KNNR5 1205-08 | Podłączanie obustronnie kabla YKY 5x16 | szt. | 2 |  |  |
| 138 d.6 | KNNR5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-biegunowe | szt. | 1 |  |  |
| 139 d.6 | KNR 5-08 0502-09 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane | kpi. | 1 |  |  |
| 140 d.6 | KNNR5 0511-06 | Montaż oprawy nnaściennej przemysłowej LED IP65 | kpi. | 1 |  |  |
| 141 d.6 | KNNR5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3 |  |  |
| 142 d.6 | KNNR5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3+1 = 4,000 |  |  |
| 143 d.6 | KNNR5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | ode. | 1 |  |  |
| 144 d.6 | KNNR5 1307-01 | Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych | pomiar | 2 |  |  |
| 7 |  | Instalacje elektryczne w hydroforni - z tablicy RH |
| 145 d.7 | KNNR5 0103-03 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. | m | 11 |  |  |
| 146 d.7 | KNNR5 0203-03 | Przewody kabelkowe YDYżo 5x2.5 wciągane do rur | m | 13 |  |  |
| 147 d.7 | KNNR5 0103-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. | m | 8+8 = 16,000 |  |  |
| 148 d.7 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5 wciągane do rur | m | 9 |  |  |
| 149 d.7 | KNNR5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny | szt. | 1+1 =2,000 |  |  |
| 150 d.7 | KNNR5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne | szt. | 1 |  |  |
| 151 d.7 | KNR 5-08 0502-09 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane | kpi. | 1 |  |  |
| 152 d.7 | KNNR5 0511-06 | Montaż opraw oświetleniowych naściennych przemysłowych | kpi. | 1 |  |  |
| 153 d.7 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5 wciągane do rur | m | 10 |  |  |
| 154 d.7 | KNNR5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-biegunowe | szt. | 1 |  |  |
| 155 d.7 | KNNR5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2 |  |  |
| 156 d.7 | KNNR5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 |  |  |
| 8 |  | Instalacje elektryczne w kotłowni - z tablicy RK |
| 157 d.8 | KNNR5 0103-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. | m | 4*9+14 = 50,000 |  |  |
| 158 d.8 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5 wciągane do rur | m | 40 |  |  |
| 159 d.8 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5 wciągane do rur | m | 16 |  |  |
| 160 d.8 | KNNR5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych | szt. | 4+3+1 = 8,000 |  |  |
| 161 d.8 | KNNR5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 4 |  |  |
| 162 d.8 | KNNR5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-biegunowe | szt. | 1 |  |  |
| 163 d.8 | KNNR5 0304-03 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane | szt. | 3 |  |  |
| 164 d.8 | KNR 5-08 0502-09 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane | kpi. | 2 |  |  |
| 165 d.8 | KNNR5 0511-06 | Montaż oprawy nnaściennej przemysłowej LED IP65 -1 szt + oprawy naściennej przemysłowej AW LED IP65 -1 szt. | kpi. | 2 |  |  |
| 166 d.8 | KNNR5 0406-02 | Montaż wyłącznika ppoż. kotłowni | szt. | 1 |  |  |
| 167 d.8 | KNNR5 0206-01 | Przewody HDGs 3x1.5 układane n.t. | m | 6 |  |  |
| 168 d.8 | KNNR5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 5 |  |  |
| 169 d.8 | KNNR5 1307-01 | Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych | pomiar | 1 |  |  |
| 9 |  | Instalacja oświetlenia i gniazd ogólnych w pozostałych pomieszczeniach |
| 170 d.9 | KNR 5-08 0502-10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane n/t | kpi. | 1+4+8+73+ 2+15+43 = 146,000 |  |  |
| 171 d.9 | KNNR5 0502-04 | Oprawy sufitowe nastropowe z kloszem mlecznym LED IP44 | kpi. | 4 |  |  |
| 172 d.9 | KNNR5 0502-03 | Oprawy naścienne z czujką ruchu LED IP44 | kpi. | 4+4 = 8,000 |  |  |
| 173 d.9 | KNNR5 0511-06 | Oprawy naścienne przemysłowe LED IP65 | kpi. | 73+2 = 75,000 |  |  |
| 174 d.9 | KNNR5 0511-06 | Oprawy naścienne przemysłowe AW LED IP65 | kpi. | 15 |  |  |
| 175 d.9 | KNNR5 0502-03 | Oprawy ewakuacyjne LED | kpi. | 30+13 = 43,000 |  |  |
| 176 d.9 | KNNR5 0502-02 | Oprawa naścienna typu kinkiet | kpi. | 1 |  |  |
| 177 d.9 | KNNR5 0503-03 | Oprawy sufitowe wpuszczane z kloszem mlecznym LED IP20 | kpi. | 10+4+20+1+ 31+5+16 = 87,000 |  |  |
| 178 d.9 | KNNR5 0503-03 | Oprawy sufitowe wpuszczane z kloszem mlecznym LED IP20AW | kpi. | 5 |  |  |
| 179 d.9 | KNNR5 0503-03 | Oprawy sufitowe wpuszczane z kloszem mlecznym LED IP65 | kpi. | 7+9+6+31 + 5+10+11+2 = 81,000 |  |  |
| 180 d.9 | KNNR5 0503-03 | Oprawy sufitowe wpuszczane z kloszem mlecznym AW LEDIP65 | kpi. | 9+1 = 10,000 |  |  |
| 181 d.9 | KNR 5-08 0808-08 | Przygotowanie podłoża pod oprawy wpuszczane - mechaniczne wycinanie otworów w płycie sufitowej | cm obw. | 45*(12+9+ 12+10+14+ 6+2) = 2925,000 |  |  |
| 182 d.9 | KNNR5 0503-01 | Oprawy sufitowe wpuszczane okrągłe LED IP20 | kpi. | 12+9 = 21,000 |  |  |
| 183 d.9 | KNNR5 0503-01 | Oprawy sufitowe wpuszczane okrągłe LED IP20 AW | kpi. | 12+10 = 22,000 |  |  |
| 184 d.9 | KNNR5 0503-01 | Oprawy sufitowe wpuszczane okrągłe LED IP44 | kpi. | 14+6 = 20,000 |  |  |
| 185 d.9 | KNNR5 0503-01 | Oprawy sufitowe wpuszczane okrągłe LED IP44 AW | kpi. | 2 |  |  |
| 186 d.9 | KNNR5 0209-04 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5 układane w gotowych korytkach | m | 394*2,5 = 985,000 |  |  |
| 187 d.9 | KNNR5 0103-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. | m | 394*3,5 = 1379,000 |  |  |
| 188 d.9 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5 wciągane do rur | m | 394*4,5 = 1773,000 |  |  |
| 189 d.9 | KNNR5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu | szt. | 225+4+118 = 347,000 |  |  |
| 190 d.9 | KNNR5 0303-01 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 225+118 = 343,000 |  |  |
| 191 d.9 | KNNR5 0406-02 | Montaż czujek ruchu | szt. | 4 |  |  |
| 192 d.9 | KNNR5 0301-12 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny oświetleniowy i gniazd wtykowych | szt. | 32+24+23+ 16+32+53 = 180,000 |  |  |
| 193 d.9 | KNNR5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-biegunowe | szt. | 32 |  |  |
| 194 d.9 | KNNR5 0307-03 | Łączniki schodowe bryzgoszczelne | szt. | 24 |  |  |
| 195 d.9 | KNNR5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 23 |  |  |
| 196 d.9 | KNNR5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 16 |  |  |
| 197 d.9 | KNNR5 0306-04 | Łączniki schodowe p/t | szt. | 34 |  |  |
| 198 d.9 | KNNR5 0308-03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe | szt. | 53 |  |  |
| 199 d.9 | KNNR5 0204-03 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5 układane w tynku | m | 129*4 = 516,000 |  |  |
| 200 d.9 | KNNR5 0209-04 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5 układane w gotowych korytkach | m | 53*4 = 212,000 |  |  |
| 201 d.9 | KNNR5 0103-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. | m | 53*3 = 159,000 |  |  |
| 202 d.9 | KNNR5 0203-01 | Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5 wciągane do rur | m | 53*3,5 = 185,500 |  |  |
| 203 d.9 | KNNR5 0204-01 | Przewody YDYżo 3x2.5 układane w tynku | m | 53*4 = 212,000 |  |  |
| 204 d.9 | KNNR5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 6+12+8 = 26,000 |  |  |
| 205 d.9 | kalk. wt. | Pomiar natężenia oświetlenia | kpi | 1 |  |  |
| 10 |  | Instalacja oddymiania klatek schodowych |
| 206 d.10 | KNR 5-06 1601-03 | Zainstalowanie centralki oddymiającej D+H | szt. | 2 |  |  |
| 207 d.10 | KNNR5 0204-03 | Przewody kabelkowe płaskieYDYp 4x1 układane w tynku - przycisk przewietrzający | m | 22*2 = 44,000 |  |  |
| 208 d.10 | KNNR5 0206-01 | Przewody HDGs 3x2.5 układane n.t. w drodze ppoż. - siłownik klapy | m | 12*2 = 24,000 |  |  |
| 209 d.10 | KNNR5 0406-01 | Montaż puszki PIP 2A - puszka pożarowa - siłownik kla- py | szt. | 1*2 = 2,000 |  |  |
| 210 d.10 | KNNR5 0206-01 | Przewody HTKSH 3x2x0.8 układane n.t. w drodze ppoż. - przycisk oddymiający | m | 22*2 = 44,000 |  |  |
| 211 d.10 | KNNR5 0204-01 | Przewody YnTKST 1x2x0.8 układane w tynku - czujka ppoż. | m | 7 |  |  |
| 212 d.10 | KNNR5 1209-1101 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w stropach z betonu | ot w. | 2 |  |  |
| 213 d.10 | KNNR5 0406-02 | Montaż przycisków oddymiania RPO1 | szt. | 2+2 = 4,000 |  |  |
| 214 d.10 | KNNR5 0406-02 | Montaż przycisków przewietrzających LT | szt. | 2+2 = 4,000 |  |  |
| 215 d.10 | KNNR5 0406-02 | Montaż czujki optycznej dymu 3000PLUS | szt. | 1+1 =2,000 |  |  |
| 216 d.10 | KNNR5 1307-01 | Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych | pomiar | 4+4 = 8,000 |  |  |
| 217 d.10 | kalk. wł. | Uruchomienie systemu oddymiania | kpi | 2 |  |  |
| 11 |  | Instalacja odgromowa |
| 218 d.11 | KNNR5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 180 |  |  |
| 219 d.11 | KNNR5 0601-02 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych | m | 3*47+4*34+ 5*6+6 = 313,000 |  |  |
| 220 d.11 | KNNR5 0612-05 | Złącza uniwersalne - połączenie pręt-pręt | szt. | 25 |  |  |
| 221 d.11 | KNNR5 0615-05 | Iglice do 2.5m montowane na dachu | kpi. | 5 |  |  |
| 222 d.11 | KNNR5 0615-06 | Iglite do 4 m montowane na dachu | kpi. | 4 |  |  |
| 223 d.11 | KNNR5 0103-02 | Rury winidurowe o śr.22 mm układane n.t. na ścianie obiektu | m | 9*9 = 81,000 |  |  |
| 224 d.11 | KNNR5 0201-04 | Drut ocynkowany fi 8mm wciągany do rur | m | 9*11 = 99,000 |  |  |
| 225 d.11 | KNNR5 0406-03 | Montaż doziemnych puszek odgromowych | szt. | 9 |  |  |
| 226 d.11 | KNNR5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej | szt. | 9 |  |  |
| 12 |  | Prace towarzyszące |
| 227 d.12 | kalk. wt. | Przebicia, uszczelnienie ppoż. | kpi | 1 |  |  |
| 228 d.12 | kalk. własna | Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza | kpi | 1 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |

Powyższa tabela stanowi materiał pomocniczy. Podstawą wyceny jest projekt wykonawczy.

Dokumentacja projektu obejmująca:

- Pozwolenie na budowę

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy

dostępna jest w siedzibie Laboratorium Kosmetycznego AVA , ul. Dąbrowiecka 3, 05-430 Stara Wieś, Polska oraz w formie elektronicznej.

W celu uzyskania informacji/pobrania dokumentu - projektu budowlanego należy skontaktować się z Arturem Grabińskim email: a.grabinski@ava-laboratorium.pl , tel +48539985585.

Jeżeli w projekcie budowlanym pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”. Wskazanie równoważności zaoferowania przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego.

Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak i również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące w tym: robót przygotowawczych, porządkowych, kosztów utrzymania zaplecza budowy, kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i kosztów uzyskania niezbędnych decyzji.