Stara Wieś 2019-01-30

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego na:

Budowę budynku produkcyjno – magazynowo - biurowego z zapleczem socjalnym w którym prowadzona będzie produkcja kosmetyków do twarzy i ciała wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. wewnętrzną instalacją gazową, instalacją WLZ wraz z oświetleniem zewnętrznym oraz zbiornika na nieczystości płynne, układu komunikacyjnego i parkingów na terenie działki nr ew. 894/9 obr. Całowanie gmina Karczew – Instalacje sanitarne

Opis przedmiotu zamówienia - Elementy składowe wyceny zawiera tabela

| ZAKRES ROBÓT DO OFERTY - PRZEDMIAR POMOCNICZY |
| --- |
| BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWO-BIUROWY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM na terenie działki nr ew. 894/9 z obrębu Całowanie gm. Karczew |
| Laboratorium Kosmetyczne AVA Larysa Dysput-Goławska ul. Dąbrowiecka 3 Stara Wieś 05-430 Celestynów |
| INSTALACJE SANITARNE |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cenajedn. | Wartość |
| 1 |  | KANALIZACJA SANITARNA |
| 1 d.1 | KNNR4 0207-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach | m | 245 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR4 0207-02 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach | m | 36 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR4 0207-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach | m | 148 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR4 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 13 |  |  |
| 5 d.1 | KNN-R 40212-03z.o.2.6. 9901-08 | Rury wywiewne | szt. | 13 |  |  |
| 6 d.1 | KNN-R 40216-02 | Wpusty podłogowe | szt. | 19 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR4 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 28 |  |  |
| 8 d.1 | KNNR4 0211-02 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3 |  |  |
| 9 d.1 | KNNR4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 54 |  |  |
| 10 d.1 | KNR-W4-01 0335-16 | Przebicie otworów w ścianach | szt. | 24 |  |  |
| 11 d.1 | KNR-W4-01 0208-04 | Przebicie otworów w stropach | szt. | 28 |  |  |
| 12 d.1 | KNR2-15/GE-BERIT0317-05 | Przegrody ogniowe | szt. | 13 |  |  |
| Razem dział: KANALIZACJA SANITARNA |  |
| 2 |  | KANALIZACJA PRZEMYSŁOWA |
| 13 d.2 | KNNR4 0204-08 analogia | Rurociągi HDPE o śr. 100 mm na ścianach | m | 197 |  |  |
| 14 d.2 | KNNR4 0204-06 analogia | Rurociągi HDPE o śr. 50 mm na ścianach | m | 46 |  |  |
| 15 d.2 | KNNR4 0209-05 analogia | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek HDPE o śr. 100 mm | szt. | 34 |  |  |
| 16 d.2 | KNNR4 0209-03 analogia | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek HDPE o śr. 50 mm | szt. | 25 |  |  |
| 17 d.2 | KNNR4 0216-02 | Wpusty o śr. 100 mm | szt. | 17 |  |  |
| 18 d.2 | KNR-W4-01 0335-16 | Przebicie otworów w ścianach | szt. | 14 |  |  |
| 19 d.2 | KNR-W4-01 0208-04 | Przebicie otworów w stropach | szt. | 38 |  |  |
| 20 d.2 | KNR2-15/GE-BERIT 0317-03 | Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 110 mm | szt. | 15 |  |  |
| Razem dział: KANALIZACJA PRZEMYSŁOWA |  |
| 3 |  | INSTALACJA HYDRANTOWA |
| 21 d.3 | KNNR4 0107-07 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych | m | 115 |  |  |
| 22 d.3 | KNNR4 0107-06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych | m | 16 |  |  |
| 23 d.3 | KNNR4 0107-05 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w samo- czynnych sieciach przeciwpożarowych | m | 38 |  |  |
| 24 d.3 | KNNR4 0107-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w samo- czynnych sieciach przeciwpożarowych | m | 31 |  |  |
| 25 d.3 | KNNR4 0115-06 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 9 |  |  |
| 26 d.3 | KNNR4 0115-06 analogia | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 80 mm | szt. | 2 |  |  |
| 27 d.3 | KNNR4 0118-08 | Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 80 mm | szt. | 12 |  |  |
| 28 d.3 | KNNR4 0118-07 | Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 65 mm | szt. | 3 |  |  |
| 29 d.3 | KNNR4 0118-06 | Dodatki za wykonanie obejść elementów kons- trukcyj-nych w rurociągach stalowych o śr. no- minalnej 50 mm | szt. | 3 |  |  |
| 30 d.3 | KNNR4 0126-02 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm) | m | 200 |  |  |
| 31 d.3 | KNNR4 0128-01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 200 |  |  |
| 32 d.3 | KNN-R 40142-01 | Szafki hydrantowe naścienne | kpi. | 9 |  |  |
| co co | KNNR4 0130-08 | Zawory pierwszeństwa instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 65 mm | szt. | 1 |  |  |
| 34 d.3 | KNN-R 40144-05analoqia | Zestaw pompowo-hydroforowy | kpi. | 1 |  |  |
| co cn | KNR-W2-16 0303-03 | Jednowarstwowa izolacja otulinami z wełny mineralnej rurociągów | m | 200 |  |  |
| co cn | KNR-W4-01 0208-04 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu | szt. | 12 |  |  |
| 37 d.3 | KNR2-15/GE-BERIT 0317-02 | Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 75 mm | szt. | 12 |  |  |
| Razem dział: INSTALACJA HYDRANTOWA |  |
| 4 |  | INSTALACJA WODOCIĄGOWA |
| 38 d.4 | KNNR40111-07 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 75 mm o połączeniach zgrze- wanych, na ścianach w budynkach mieszkał- nych | m | 16 |  |  |
| 39 d.4 | KNNR40111-06 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrze- wanych, na ścianach w budynkach mieszkał- nych | m | 30 |  |  |
| 40 d.4 | KNNR40111-05 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrze- wanych, na ścianach w budynkach mieszkał- nych | m | 63 |  |  |
| 41 d.4 | KNNR40111-04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrze- wanych, na ścianach w budynkach mieszkał- nych | m | 121 |  |  |
| 42 d.4 | KNNR40111-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrze- wanych, na ścianach w budynkach mieszkał- nych | m | 200 |  |  |
| 43 d.4 | KNNR40111-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrze- wanych, na ścianach w budynkach mieszkał- nych | m | 215 |  |  |
| 44 d.4 | KNNR40111-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrze- wanych, na ścianach w budynkach mieszkał- nych | m | 490 |  |  |
| 45 d.4 | KNNR4 0119-01 | Dodatki za wykonanie obejść elementów kons- trukcyj-nych w rurociągach z tworzyw sztucz- nych o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 30 |  |  |
| 46 d.4 | KNNR4 0119-02 | Dodatki za wykonanie obejść elementów kons- trukcyj-nych w rurociągach z tworzyw sztucz- nych o śr. zewnętrznej 25 mm | szt. | 20 |  |  |
| 47 d.4 | KNNR4 0119-03 | Dodatki za wykonanie obejść elementów kons- trukcyj-nych w rurociągach z tworzyw sztucz- nych o śr. zewnętrznej 32 mm | szt. | 12 |  |  |
| 48 d.4 | KNNR4 0119-04 | Dodatki za wykonanie obejść elementów kons- trukcyj-nych w rurociągach z tworzyw sztucz- nych o śr. zewnętrznej 40 mm | szt. | 10 |  |  |
| 49 d.4 | KNNR4 0119-05 | Dodatki za wykonanie obejść elementów kons- trukcyj-nych w rurociągach z tworzyw sztucz- nych o śr. zewnętrznej 50 mm | szt. | 10 |  |  |
| 50 d.4 | KNNR4 0119-06 | Dodatki za wykonanie obejść elementów kons- trukcyj-nych w rurociągach z tworzyw sztucz- nych o śr. zewnętrznej 63 mm | szt. | 8 |  |  |
| 51 d.4 | KNNR4 0120-06 | Kompensatory z punktami stałymi w rurocią- gach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm | kpi. | 4 |  |  |
| 52 d.4 | KNNR4 0120-05 | Kompensatory z punktami stałymi w rurocią- gach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm | kpi. | 4 |  |  |
| 53 d.4 | KNNR4 0120-04 | Kompensatory z punktami stałymi w rurocią- gach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm | kpi. | 6 |  |  |
| 54 d.4 | KNNR4 0120-03 | Kompensatory z punktami stałymi w rurocią- gach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm | kpi. | 10 |  |  |
| 55 d.4 | KNNR4 0120-02 | Kompensatory z punktami stałymi w rurocią- gach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm | kpi. | 10 |  |  |
| 56 d.4 | KNNR4 0120-01 | Kompensatory z punktami stałymi w rurocią- gach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm | kpi. | 30 |  |  |
| 57 d.4 | KNR 0-13 0128-02z.o.2.4.8.a) 9901-01 z.o.2.6. 9902-01 | Rurociągi pex o śr. 25 mm | m | 120 |  |  |
| 58 d.4 | KNR 0-13 0128-01 z.o.2.4.8.a) 9901-01 z.o.2.6. 9902-01 | Rurociągi pex o śr. 20 mm | m | 185 |  |  |
| 59 d.4 | KNR 0-13 0128-01 z.o.2.4.8.a) 9901-01 z.o.2.6. 9902-01 | Rurociągi pex o śr. 16 mm | m | 330 |  |  |
| 60 d.4 | KNR-W2-15 0116-01 z.o.2.6. 9902-05 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mie-szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 16 |  |  |
| 61 d.4 | KNR-W2-15 0116-01 z.o.2.6. 9902-05 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mie-szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm | szt. | 75 |  |  |
| 62 d.4 | KNNR4 0130-08 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 80 mm | szt. | 6 |  |  |
| 63 d.4 | KNNR4 0130-07 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 65 mm | szt. | 3 |  |  |
| 64 d.4 | KNNR4 0130-06 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 5 |  |  |
| 65 d.4 | KNNR4 0130-05 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 6 |  |  |
| 66 d.4 | KNNR4 0130-04 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 10 |  |  |
| 67 d.4 | KNNR4 0132-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 16 |  |  |
| 68 d.4 | KNNR4 0132-02 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 25 |  |  |
| 69 d.4 | KNNR4 0132-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 47 |  |  |
| 70 d.4 | KNNR4 0132-02 analogia | Zawory antyskażeniowe HA | szt. | 9 |  |  |
| 71 d.4 | KNNR4 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budyń- kach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm) | m | 1770 |  |  |
| 72 d.4 | KNR-W4-01 0342-01 | Wykucie bruzd | m | 160 |  |  |
| 73 d.4 | KNR-W4-01 0335-15 | Przebicie otworów | szt. | 62 |  |  |
| 74 d.4 | KNNR4 0412-06 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 10 |  |  |
| 75 d.4 | KNR-W2-16 0303-03 z.o.3.1.1. 9902-05 | Jednowarstwowa izolacja otulinami z wełny mineralnej rurociągów | m | 2228 |  |  |
| 76 d.4 | KNR2-15/GE-BERIT0317-01 | Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 50 mm | szt. | 18 |  |  |
| Razem dział: INSTALACJA WODOCIĄGOWA |  |
| 5 |  | Instalacja co. |
| 77 d.5 | KNNR4 0404-08 | Rurociągi w instalacjach co. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 90 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 30 |  |  |
| 78 d.5 | KNNR4 0404-07 | Rurociągi w instalacjach co. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 75 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 15 |  |  |
| 79 d.5 | KNNR4 0404-05 | Rurociągi w instalacjach co. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 120 |  |  |
| 80 d.5 | KNNR4 0404-04 | Rurociągi w instalacjach co. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 30 |  |  |
| 81 d.5 | KNNR4 0404-03 | Rurociągi w instalacjach co. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 230 |  |  |
| 82 d.5 | KNNR4 0404-02 | Rurociągi w instalacjach co. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 20 |  |  |
| cn co | KNNR4 0404-01 | Rurociągi w instalacjach co. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 810 |  |  |
| 84 d.5 | KNNR4 0132-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 20 |  |  |
| cn cn | KNNR4 0132-02 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 2 |  |  |
| 86 d.5 | KNNR4 0132-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 30 |  |  |
| 87 d.5 | KNNR4 0132-05 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 2 |  |  |
| 88 d.5 | KNNR4 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mie-szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 102 |  |  |
| 89 d.5 | S 215 0700-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propy-lenowych o śr. 110 mm w budynkach niemieszkalnych | m | 1255 |  |  |
| 90 d.5 | KNR-W2-15 0412-07 | Odpowietrzniki automatyczne z zaworami sto- powymi o śr. 15 mm | szt. | 0 |  |  |
| 91 d.5 | KNNR4 0418-11 | Grzejniki stalowe płytowe | szt. | 42 |  |  |
| 92 d.5 | KNNR4 0412-02 analogia | Przyłącza podgrzejnikowe | szt. | 51 |  |  |
| 93 d.5 | KNNR4 0432-03 | Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) | szt. | 9 |  |  |
| 94 d.5 | KNR-W2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji central- nego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 51 |  |  |
| cn cn | KNR-W2-15 0412-03 | Głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych | szt. | 42 |  |  |
| 96 d.5 | KNZ 1529-01 | Montaż otulin termoizolacyjnych Flexorock dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 20 mm | m | 1255 |  |  |
| 97 d.5 | KNR2-15/GE-BERIT0317-01 | Przegrody ogniowe | kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział: Instalacja co. |  |
| 6 |  | Technologia kotłowni gazowej |
| 98 | Kalk. Własna | kotłownia gazowa | kpl. | 1 |  |  |
| 7 |  | Biały montaż sanitarny |
| 99 | Kalk. Własna | Biały montaż sanitarny | kpl. | 1 |  |  |

Powyższa tabela stanowi materiał pomocniczy. Podstawą wyceny jest projekt wykonawczy.

Dokumentacja projektu obejmująca:

- Pozwolenie na budowę

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy

dostępna jest w siedzibie Laboratorium Kosmetycznego AVA , ul. Dąbrowiecka 3, 05-430 Stara Wieś, Polska oraz w formie elektronicznej.

W celu uzyskania informacji/pobrania dokumentu - projektu budowlanego należy skontaktować się z Arturem Grabińskim email: a.grabinski@ava-laboratorium.pl , tel +48539985585.

Jeżeli w projekcie budowlanym pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”. Wskazanie równoważności zaoferowania przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego.

Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak i również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące w tym: robót przygotowawczych, porządkowych, kosztów utrzymania zaplecza budowy, kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i kosztów uzyskania niezbędnych decyzji.